Genome B (Coverage 20X)

Velvet-1.0.12

Single end reads

| Hash length(K) | N 50 | Contigs produced | Genome covered (%) | Contigs matches (%) | Error rate(%) assembly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 12839 | 691 | 99.84 | 99.85 | 0 |
| 21 | 44343 | 216 | 99.99 | 100 | 0 |
| 23 | 15701 | 618 | 99.98 | 100 | 0 |
| 25 | 5706 | 1851 | 99.96 | 100 | 0 |

ABySS-1.2.4

Single end reads

| Hash length(K) | N 50 | Contigs produced | Genome covered (%) | Contigs matches (%) | Error rate(%) assembly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 11083 | 1008 | 99.98 | 99.96 | 0.24 |
| 21 | 24237 | 410 | 99.98 | 99.99 | 0.075 |
| 23 | 9296 | 1079 | 99.98 | 100 | 0.31 |
| 25 | 3258 | 3191 | 99.97 | 100 | 0.0049 |

SSAKE-3.5

Single end reads

| Hash length(K) | N 50 | Contigs produced | Genome covered (%) | Contigs matches (%) | Error rate(%) assembly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7302 | 1537 | 99.98 | 99.98 | 0.01 |
| 16 | 4372 | 2480 | 99.98 | 99.98 | 0.01 |
| 17 | 2782 | 3896 | 99.98 | 99.99 | 0.001 |
| 18 | 1819 | 6014 | 99.98 | 99.99 | 0.001 |
| 19 | 1169 | 9219 | 99.98 | 99.99 | 0.002 |

SOAPdenovo-1.04

Single end reads

| Hash length(K) | N 50 | Contigs produced | Genome covered (%) | Contigs matches (%) | Error rate(%) assembly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 23833 | 582 | 99.99 | 99.95 | 0.043 |
| 17 | 16737 | 652 | 99.99 | 99.99 | 0.0055 |
| 19 | 5656 | 1796 | 99.99 | 99.99 | 0.0006 |
| 21 | 1915 | 5388 | 99.95 | 99.99 | 0.0003 |

Euler-1.1.2

Single end assembly

| Hash length(K) | N 50 | Contigs produced | Genome covered (%) | Contigs matches (%) | Error rate(%) assembly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 49444 | 225 | 99.99 | 99.99 | 1.17 |
| 21 | 15701 | 625 | 99.99 | 99.99 | 0.13 |
| 23 | 5708 | 1861 | 99.98 | 100 | 0.02 |
| 25 | 1897 | 5307 | 99.88 | 100 | 0.054 |

Edena-2.1.1

Single end assembly

| Hash length(K) | N 50 | Contigs produced | Genome covered (%) | Contigs matches (%) | Error rate(%) assembly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 22459 | 422 | 99.99 | 100 | 1.17 |
| 19 | 34256 | 282 | 99.99 | 100 | 0.13 |
| 20 | 27501 | 364 | 99.99 | 100 | 0.02 |
| 21 | 15481 | 624 | 99.99 | 100 | 0.054 |